# ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH

## 55-100  TRZEBNICA  ul. Wrocławska 9

## tel./Fax   (071) 387-30-90       NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl                                              www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 16.05.2017 r.

ZDP/407/3/2017

Zapytanie ofertowe

opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Wielka Lipa - Rościsławice.

- ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Wielka Lipa - Rościsławice ''.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (z opisem technicznym, rysunkami Projektu Zagospodarowania Terenu,  przekrojami konstrukcyjnymi, profilem podłużnym i profilami poprzecznymi) – w ilości 4 egz.,

- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zm.) – w ilości 3 egz.,

- opracowanie przedmiaru robót, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj. ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – w ilości 3 egz.,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) – w ilości 2 egz.,

- opracowanie kosztorysu ofertowego – 2 egz.

Cała ww. dokumentacja winna być również dostarczona do Zamawiającego w wersji elektronicznej na CD/DVD – 1 egz.

W zakres przedmiotu zamówienia i w kosztach oferowanej ceny wchodzą również odpowiednie uzgodnienia oraz decyzje i opinie  niezbędne do uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z tym brakiem sprzeciwu. Po podpisaniu umowy, Zamawiający wyda Wykonawcy odpowiednie upoważnienia.

Mapy do celów opiniodawczych pozyskał Zamawiający, natomiast Wykonawca na swój koszt dokona domiarów geodezyjnych punktów wysokościowych w celu prawidłowego dobrania spadków i obliczenia ilości prac. W przypadku projektu odwodnienia w miejscowości Rościsławice, koniczny może być fragment mapy do celów projektowych, który zapewni Wykonawca.

Prace projektowe obejmują pas drogowy części drogi powiatowej nr 1358 D oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 340 w miejscowości Rościsławice.

Zakres rzeczowy:

długość drogi ok. 2,940 km tj. od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1358 D z drogą wojewódzką nr 342 w miejscowości Wielka Lipa do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1358 D z drogą wojewódzką nr 340 D w miejscowości Rościsławice (wraz z tym skrzyżowaniem).

Projektem należy objąć w szczególności:

- działka nr 247/2 dr, AM-2, obręb Wielka Lipa - Osola, gmina Oborniki Śląskie,

- działka nr 226 dr, AM-2, obręb Wielka Lipa - Osola, gmina Oborniki Śląskie,

- działka nr 13 dr, AM-2, obręb Wielka Lipa - Osola, gmina Oborniki Śląskie,

- działka nr 354 dr, AM-1, obręb Rościsławice, gmina Oborniki Śląskie,

- działka nr 14 dr, AM-1, obręb Rościsławice, gmina Oborniki Śląskie.

Należy zaprojektować:

a) drogę o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi lub jednostronnym poszerzeniem wraz z konstrukcją drogi pod poszerzeniem, w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124 z poźn. zm.), bez poszerzania pasa drogowego i wydzielania działek, poszerzenia będą wykonane w celu uzyskania szerokości jezdni ok. 5,5 mb, zalecane zaprojektowanie spadku dwustronnego jezdni oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości ok. 0,8 m. Należy przewidzieć profilację i lokalne ewentualne frezowanie istniejącej nawierzchni.  Następnie wykonanie nakładki asfaltowej. W miejscowości Wielka Lipa jest już wykonana częściowo nowa jezdnia bitumiczna,

b) projektant zobowiązany jest dokonać doboru ewentualnych miejsc nawierzchni drogi wymagających wzmocnienia - na zastosowanie siatki wzmocnieniowej,

c) jednostronny chodnik z masy bitumicznej w terenie zabudowanym w miejscowości Wielka Lipa oraz w terenie zabudowanym w miejscowości Rościsławice,

d) konserwację rowów przydrożnych, z lokalnym ich umocnieniem betonowymi ażurowymi płytami prefabrykowanymi – w razie potrzeby. Przy konserwacji rowów należy przeanalizować ewentualną konieczność obniżenia posadowionych za wysoko/za nisko przepustów, żeby zapewnić swobodny przepływ wody,

e) wycięcie pozostałych zakrzaczeń w rowie przydrożnym w miejscowości Wielka Lipa,

f) zjazdy z masy bitumicznej do posesji w terenach zabudowanych oraz ewentualnie przepusty pod zjazdami z ich oczyszczeniem i ściankami czołowymi,

g) zjazdy z kruszywa łamanego na działki pomiędzy miejscowościami z uwzględnieniem wykonania ,,fartuchów'' z masy bitumicznej na szerokość pobocza, żeby zabezpieczyć krawędź jezdni przed zniszczeniami oraz ewentualnie przepusty pod zjazdami z ich oczyszczeniem i ściankami czołowymi,

h) zaprojektowanie prawidłowego odwodnienia jezdni i chodnika szczególnie w miejscowości Rościsławice w terenie zabudowanym,

i) przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi występującymi na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej nr 1358 D,

j) przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1358 D z drogą wojewódzką nr 340 w miejscowości Rościsławice w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego odwodnienia,

k) wymianę istniejących znaków drogowych znajdujących się w złym stanie technicznym.

Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur.

Płatność w częściach:

- 75 % po wykonaniu opracowań,

- 25 % po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Faktury można wystawić odpowiednio po protokólarnym bezusterkowym odebraniu przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia tj. opracowań/po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

UWAGA!! Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność  dokonać oględzin terenu objętego pracami projektowymi w celu przygotowania swojej oferty.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia do 04.09.2017 r.

Termin wykonania ma umożliwić złożenie (w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu) na podstawie opracowanej dokumentacji wniosku o dofinansowanie na 2018 rok w terminie do 15.09.2017 r. w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

-  być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta wraz  załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: drogi@powiat.trzebnica.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres Zarząd Dróg powiatowych w Trzebnicy, ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica.

- Oferty należy złożyć do dnia 24.05.2017r. (środa).

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Uprawnienia  budowlane związane z projektowaniem dróg oraz aktualna polisa ubezpieczenia (ubezpieczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).

- Poświadczenie/referencje na wykonanie projektu przebudowy drogi o długości min. 1,5 km wraz z uzgodnieniami i decyzjami.

VII. OCENA OFERT

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium

Cena =100%.

- Ocena ofert  zostanie  dokonana  niezwłocznie po złożeniu i ocenie ofert a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pisemnie dla wykonawców i na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem pisma z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i telefonicznie.

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę otrzyma umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Paweł Kaźmierczak pod numerem telefonu 71 387 30 90 (605 601 740) oraz adresem email:drogi@powiat.trzebnica.pl.

X. ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz oferty.

- Mapa poglądowa lokalizacji drogi objętej zapytaniem.

FORMULARZ OFERTY opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Wielka Lipa - Rościsławice''

Zarząd Dróg Powiatowych w  Trzebnicy

ul. Wrocławska 9, 55 -100 Trzebnica

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 16.05.2017 r. dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Wielka Lipa – Rościsławice''.

my niżej podpisani

Nazwa i adres oferenta:

………………………………………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………………………………........................

Numer telefonu /faxu: ………………………………………………………………………………..........................

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . ......................

Oferujemy  wykonanie robót objętych  zamówieniem   za następują cenę   brutto..................................zł (słownie ….........................................................................................................................................................)

w tym netto …...................................................................................

- Oświadczamy że  zapoznaliśmy się z całym  przedmiotem zlecenia.

- Zobowiązujemy się do  wykonania zlecenia w  terminie do 04.09.2017 r.

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zlecenia.

- Jesteśmy  w  odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  do wykonania zlecenia.

- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zlecenia ze strony Oferenta………………………………………………………………………………….

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

.

..................dnia ...................2017 r.                         ………...........................................................................

(podpis    Oferenta)                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela)