# ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH

## 55-100  TRZEBNICA  ul. Łączna 1 c

## tel./Fax   (071) 387-06-17       NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl                                                       www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 19.09.2018 r.

ZDP/407/11/Z/2018

Zapytanie ofertowe

remont drogi powiatowej nr 1328 D Morzęcino.

- ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części drogi powiatowej nr 1328 D Morzęcino na odcinku od końca nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej za wiaduktem nowo wybudowanej drogi ekspresowej S-5 (przy miejscowości Morzęcino) w stronę miejscowości Borzęcin.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

W celu realizacji zadania należy wykonać następujący zakres robót w istniejącym pasie drogowym:

- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej drodze o nawierzchni bitumicznej. Długość drogi 323,5 m tj. od końca nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej za wiaduktem nowo wybudowanej drogi ekspresowej S -5 (przy miejscowości Morzęcino) w stronę miejscowości Borzęcin. Kategoria ruchu drogowego: KR 2, szerokość nawierzchni bitumicznej ok. 3,5 m, tak jak obecnie istnieje nawierzchnia bitumiczna:

a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

b) mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej,

c) wykonanie koryta gł. 20 cm pod zjazdy z wywozem na odl. 1 km,

d) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm – pod zjazdy,

e) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm – profilowanie mijanki,

f) remont cząstkowy na gorąco – usunięcie wyboi o gł. do 5 cm,

g) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,

h) wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC 11W 50/70 z wbudowaniem ręcznym – 75 kg/m2,

i) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,

j) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm,

k) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) – mijanka + zjazdy,

l) odtworzenie obustronnych pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm stabilizowanego mechanicznie. Szerokość wynikowa zależna od sytuacji w terenie - około 0,5 m i nadanym spadkiem poprzecznym do 6 %  od jezdni.

Celem remontu drogi powiatowej nr 1328 D jest likwidacja lokalnych nierówności nawierzchni jezdni. Poza tym przedmiotowy remont poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej na istniejącej będącej w niezadowalającym stanie technicznym, będzie miał pozytywny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Odtworzenie obustronnych poboczy poboczy przyczyni się do usprawnienia spływu wód opadowych z jezdni drogi powiatowej.

Odwodnienie zostało przyjęte jako powierzchniowe (tak jak funkcjonuje obecnie), z zastosowaniem istniejących spadków podłużnych i poprzecznych, bez ingerowania w działki sąsiednie.

Wszelkie prac przebiegająca w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie.

Wykonawca robót we własnym zakresie i w cenie oferty na realizację robót sporządzi i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.

Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

W zakres przedmiotu zamówienia i w kosztach oferowanej ceny wchodzi również odpowiednie oznakowanie drogi na czas prowadzenia robót oraz wykonanie niezbędnych badań do operatu kolaudacyjnego zwierającego m.in. wyniki z badań dwóch odwiertów.

Wykonawca wykona dwa odwierty w jezdni asfaltowej w miejscach wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego przed dniem komisyjnego odbioru robót. W miejscach odwiertów zostaną wykonane następujące badania na koszt i ryzyko Wykonawcy, określające prawidłowość wykonanych robót:

a)  tj. grubość warstwy (wymagane: 4 cm na jezdni z tolerancją +- 10 %),

b) wskaźnik zagęszczenia (wymagane: > 98 %),

c) zawartość wolnych przestrzeni (wymagane: 1,0 – 5,0).

Pozytywne wyniki badań będą brane pod uwagę podczas komisyjnego odbioru wykonanych prac. Komisyjny odbiór końcowy z udziałem przedstawicieli stron odbędzie się w terminie do 23.10.2018 r. Brak przedstawienia pozytywnych wyników badań przez Wykonawcę, będzie podstawą do odmowy odbioru i uznania, że prace są wykonane nieprawidłowo.

Na wykonane prace Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.

Prace obejmują pas drogowy części drogi powiatowej nr 1328 D na odcinku od końca nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej za wiaduktem nowo wybudowanej drogi ekspresowej S-5 (przy miejscowości Morzęcino) w stronę miejscowości Borzęcin.

Zakres rzeczowy:

długość drogi ok. 323,5 mb tj. od końca nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej za wiaduktem nowo wybudowanej drogi ekspresowej S-5 (przy miejscowości Morzęcino) w stronę miejscowości Borzęcin.

Należy wykonać w szczególności prace przewidziane w załączonym kosztorysie ofertowym.

Prace będą rozliczane kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych robót w terenie oraz cenę jednostkową. Ceny jednostkowe będą zgodne z cenami podanymi w ofercie i nie będą ulegały zmianom. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu prac w trakcie realizacji ze względów finansowych. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia
bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Fakturę można wystawić odpowiednio po protokólarnym bezusterkowym odebraniu przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Dla prawidłowego funkcjonowania drogi wskazane jednak wycenienie i wykonanie tych robót.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

UWAGA!! Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność  dokonać oględzin terenu objętego pracami w celu przygotowania swojej oferty.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania do 23.10.2018 r.

Za termin wykonania przyjmuje się dzień odbioru - podpisanie protokołu odbioru końcowego -  bezusterkowego.

Do dnia obioru należy dostarczyć inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny zwierający m.in. wyniki badań z dwóch odwiertów.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

  - być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta wraz  załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: drogi@powiat.trzebnica.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres Zarząd Dróg powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica.

- Oferty należy złożyć do dnia 26.09.2018 r. (środa).

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

VII. OCENA OFERT

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium

Cena =100%.

Będzie brana pod uwagę cena będąca sumą wynikającą z cen jednostkowych z wypełnienia kosztorysu ofertowego, który należy dołączyć wypełniony do oferty.

- Ocena ofert  zostanie  dokonana  niezwłocznie po złożeniu i ocenie ofert a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pisemnie dla wykonawców i na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem pisma z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i telefonicznie.

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę otrzyma umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Paweł Kaźmierczak pod numerem telefonu 71 387 06 17 (605 601 740) oraz adresem email: drogi@powiat.trzebnica.pl.

X. ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz oferty.

- Kosztorys ofertowy.

FORMULARZ OFERTY wykonanie remontu remont drogi powiatowej nr 1328 D Morzęcino.

Zarząd Dróg Powiatowych w  Trzebnicy

ul. Łączna 1 c, 55 -100 Trzebnica

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 19.09.2018 r. dotyczącego wykonania remontu części drogi powiatowej nr 1328 D Morzęcino na odcinku od końca nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej za wiaduktem nowo wybudowanej drogi ekspresowej S-5 (przy miejscowości Morzęcino) w stronę miejscowości Borzęcin.

my niżej podpisani

Nazwa i adres oferenta:

………………………………………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………………………………........................

Numer telefonu /faxu: ………………………………………………………………………………..........................

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . ......................

Oferujemy  wykonanie robót objętych  zamówieniem   za następują cenę   brutto..................................zł (słownie ….........................................................................................................................................................)

w tym netto …...................................................................................

UWAGA:

Należy wpisać cenę będącą sumą wynikającą z cen jednostkowych z wypełnienia kosztorysu ofertowego.

- Oświadczamy że  zapoznaliśmy się z całym  przedmiotem zlecenia.

- Zobowiązujemy się do  wykonania zlecenia w  terminie do 23.10.2018 r.

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia.

- Jesteśmy  w  odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  do wykonania zamówienia.

- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Oferenta………………………………………………………………………………….

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

.

..................dnia ...................2018 r.                         ………...........................................................................

(podpis    Oferenta)                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela)