Opis planowanych robót

- Rodzaj robót:

Remont drogi powiatowej nr 1346 D Piekary.

- Zakres robót:

Remont jest planowany na odcinku przez część miejscowości Piekary w stronę miejscowości Kosinowo.

Droga posiada klasę L. W terenie objętym opracowaniem przebiega przez teren 	zabudowany.

Planowane prace będą realizowane na działce o  numerze geodezyjnym:

- 111/4 dr oraz część działki nr 115 dr, AM-1, obręb Piekary, Gmina Oborniki Śląskie.

- Sposób wykonania robót:

W celu realizacji zadania należy wykonać następujący zakres robót w istniejącym pasie drogowym:

- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej drodze o nawierzchni bitumicznej. Długość drogi 240 mb tj. od połowy miejscowości Piekary w stronę końca miejscowości tj. w stronę miejscowości Kosinowo. Kategoria ruchu drogowego: KR 2, szerokość nawierzchni bitumicznej ok. 4 m, tak jak obecnie istnieje nawierzchnia bitumiczna:

a) tymczasowa organizacja ruchu na czas robót,

b) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym,

c) mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni drogowej ulepszonej,

d) przestawienie krawężników kamiennych wystających na podsypce cementowo-piaskowej (na części zjazdów w celu dostosowania wysokościowego),

e) ława pod krawężnik betonowa z oporem,

f) mechaniczne ścinanie poboczy,

g) mechaniczne wykonanie koryta pod nową nawierzchnię oraz zjazdy,

h) mechaniczne odtworzenie części rowu przydrożnego z wywozem urobku na 3 km,

i) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

j) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

k) dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm na zjazdach – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

l) podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm na zjazdach – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm,

m) skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,

n) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S – o grubości po zagęszczeniu 6 cm,

o) odtworzenie jednostronnego pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm stabilizowanego mechanicznie. Szerokość 0,5 m i nadany spadek poprzeczny do 6 %  od jezdni,

p) ustawienie znaków U-3e.

Celem remontu części drogi powiatowej nr 1346 D jest likwidacja lokalnych nierówności nawierzchni jezdni. Poza tym przedmiotowy remont poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej na istniejącej będącej w niezadowalającym stanie technicznym, będzie miał pozytywny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Odtworzenie  poboczy przyczyni się do usprawnienia spływu wód opadowych z jezdni drogi powiatowej.

Odwodnienie zostało przyjęte jako powierzchniowe (tak jak funkcjonuje obecnie), z zastosowaniem istniejących spadków podłużnych i poprzecznych, bez ingerowania w działki sąsiednie.

Wszelkie prac przebiegająca w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie.

Wykonawca robót we własnym zakresie i w cenie oferty na realizację robót sporządzi i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.

Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

  - Lokalizacja robót:

Roboty prowadzone będą w pasie drogowym części drogi powiatowej nr 1346 D na odcinku od połowy miejscowości Piekary w stronę końca miejscowości tj. w stronę miejscowości Kosinowo (gdzie znajduje się krzyż przydrożny na skrzyżowaniu dróg).