# ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH

## 55-100  TRZEBNICA  ul. Łączna 1 c

## tel./Fax   (071) 387-06-17       NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl                                                       www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 19.08.2019 r.

ZDP/407/08/Z/MJ/2019

Zapytanie ofertowe

Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1368D

realizowane w ramach zadania

„Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1368D relacji Ligota Piękna, Malin, Kryniczno”.

- ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1368D w miejscowości Ligota Piękna na odcinku 350mb, od km 0+000 do 0+350 od byłej DK 5 w miejscowości Ligota Piękna.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) tymczasową organizację ruchu na czas robót,

b) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym,

c) roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm- wyrównanie krawędzi nawierzchni,

d) ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,

e) ręczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią oraz załadunek ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km,

f) wykonanie koryta na poszerzenie jezdni w gruncie kat. II-IV – 43 cm głębokości koryta,

g) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

h) stabilizacja podłoża cementem do R=2,5 MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

i) podbudowa z kruszywa łamanego –warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,

j) skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,

k)wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym -100 kg/m2

l) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm,

ł) mechaniczne malowanie linii krawędziowych ciągłych farbą chlorokauczukową – linia krawędziowa P-7b,

m) wywiezienie gruzu z rozbiórki nawierzchni na odległość 5 km,

n) wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej.

- Cel zadania:

Celem wykonania utwardzenia pobocza drogi powiatowej nr 1386 D jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

- Inne uwarunkowania i wytyczne do zakresu, jakie należy ująć w oferowanej cenie:

Odwodnienie zostało przyjęte jako powierzchniowe (tak jak funkcjonuje obecnie), z zastosowaniem istniejących spadków podłużnych i poprzecznych, bez ingerowania w działki sąsiednie.

Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie.

Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

W zakres przedmiotu zamówienia i w koszty oferowanej ceny wchodzi również odpowiednie oznakowanie drogi na czas prowadzenia robót oraz wykonanie niezbędnych badań do operatu kolaudacyjnego zwierającego m.in. wyniki z badań dwóch odwiertów.

Wykonawca wykona dwa odwierty w utwardzonym poboczu w miejscach wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego przed dniem komisyjnego odbioru robót. W miejscach odwiertów zostaną wykonane następujące badania na koszt i ryzyko Wykonawcy, określające prawidłowość wykonanych robót:

a)  tj. grubość warstwy (wymagane: 4 cm na poszerzeniu z tolerancją +- 10 %),

b) wskaźnik zagęszczenia (wymagane: > 98 %),

c) zawartość wolnych przestrzeni (wymagane: 1,0 – 5,0).

Pozytywne wyniki badań będą brane pod uwagę podczas komisyjnego odbioru wykonanych prac. Komisyjny odbiór końcowy z udziałem przedstawicieli stron odbędzie się w terminie do 30.10.2019 r. Brak przedstawienia pozytywnych wyników badań przez Wykonawcę, będzie podstawą do odmowy odbioru i uznania, że prace są wykonane nieprawidłowo.

- Gwarancja za wady i usterki:

Na wykonane prace Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji.

Należy wykonać w szczególności prace przewidziane w załączonym kosztorysie ofertowym.

Prace będą rozliczane kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych robót w terenie oraz cenę jednostkową. Ceny jednostkowe będą zgodne z cenami podanymi w ofercie i nie będą ulegały zmianom. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYPEŁNIONY KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu prac w trakcie realizacji ze względów finansowych. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

- Płatności:

Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Fakturę można wystawić odpowiednio po protokólarnym bezusterkowym odebraniu przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

UWAGA!! Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność  dokonać oględzin terenu objętego pracami w celu przygotowania swojej oferty.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania do 30.10.2019 r.

Za termin wykonania przyjmuje się dzień odbioru - podpisanie protokołu odbioru końcowego -  bezusterkowego.

Do dnia obioru należy dostarczyć inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny zwierający m.in. wyniki badań z dwóch odwiertów.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

  - być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta wraz  załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: drogi@powiat.trzebnica.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres Zarząd Dróg powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica.

- Oferty należy złożyć do dnia 26.08.2019 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

VII. OCENA OFERT

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium

Cena =100%.

Będzie brana pod uwagę cena będąca sumą wynikającą z cen jednostkowych z wypełnienia kosztorysu ofertowego, który należy dołączyć wypełniony do oferty.

- Ocena ofert  zostanie  dokonana  niezwłocznie po złożeniu i ocenie ofert a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pisemnie dla wykonawców i na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem pisma z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i telefonicznie.

Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę otrzyma umowę na prace budowlane.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Paweł Kaźmierczak pod numerem telefonu 71 387 06 17 (605 601 740) oraz adresem email: drogi@powiat.trzebnica.pl.

X. ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz oferty.

- Uproszczony rysunek.

- Kosztorys ofertowy.

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego nr ZDP/407/…../Z/2019

FORMULARZ OFERTY utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1368D

Zarząd Dróg Powiatowych w  Trzebnicy

ul. Łączna 1 c, 55 -100 Trzebnica

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 19.08.2019 r. dotyczącego wykonania utwardzenia pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1368D w miejscowości Ligota Piękna na odcinku 350mb, od km 0+000 do 0+350 od DK 5w miejscowości Ligota Piękna..

my niżej podpisani

Nazwa i adres oferenta:

………………………………………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………………………………........................

Numer telefonu /faxu: ………………………………………………………………………………..........................

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . ......................

Oferujemy  wykonanie robót objętych  zamówieniem   za następują cenę   brutto..................................zł (słownie ….........................................................................................................................................................)

netto …...................................................................................

VAT….%...........................................................................................

UWAGA:

Należy wpisać cenę będącą sumą wynikającą z cen jednostkowych z wypełnienia kosztorysu ofertowego.

- Oświadczamy że  zapoznaliśmy się z całym  przedmiotem zlecenia.

- Zobowiązujemy się do  wykonania zlecenia w  terminie do 30.10.2019 r.

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia.

- Jesteśmy  w  odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  do wykonania zamówienia.

- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Oferenta………………………………………………………………………………….

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

.

..................dnia ...................2019 r.                         ………...........................................................................

(podpis    Oferenta)                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela)