Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

„Remont drogi powiatowej nr 1274D na odcinku od granicy Powiatu-Barkowo-Barkówko 
- za skrzyżowanie z drogą powiatową 1326D” 
na trzech odcinkach o łącznej długości l= 4180 mb

# CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi powiatowej nr 1274D na odcinku od granicy Powiatu-Barkowo-Barkówko - za skrzyżowanie z drogą powiatową 1326D”.

2. Droga powiatowa nr 1274D posiada klasę Z i kategorię ruchu KR2.

Stan istniejący: przekrój drogowy o szerokości 5,30 m z licznymi zapadnięciami i spękaniami, koleinami i ubytkami, zerwanymi krawędziami; zarośnięte pobocza gruntowe do 1,0 m; bez spadków w kierunku rowów; zamulone i częściowo zarośnięte rowy odwadniające.

3. Celem remontu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników oraz zwiększenie płynności i przepustowości na drodze powiatowej nr 1274D poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej na istniejącej nawierzchni oraz ścięcie i odtworzenie poboczy gruntowych do 1,0 m, lokalnie zaniżonych i posiadających ubytki. Prace będą przeprowadzone w obrębie pasa drogowego.

4. Droga 1274D planowana jest do remontu na trzech odcinkach:

a) odcinek A – km 0+000 – 1+900 (od granicy Powiatu Trzebnickiego do skrzyżowania z drogą do m. Wierzbina) dł. odcinka 1900 mb szerokość 5,3 m, pobocza gruntowe 1,0 m po obu stronach jezdni L/P po 1900 mb.

b) odcinek B – km 2+982 – 4+552 (od miejscowości Barkowo do końca m. Barkówko) dł. odcinka 1570 mb, szer. jezdni 5,3 mb, pobocze gruntowe 1,0 m strona L=1570 mb, strona P=509 mb.

c) odcinek C – km 5+215 – 5+925 (zjazd z wiaduktu do nowej nawierzchni za skrzyżowaniem z drogą powiatową 1326D do m. Łapczyce), dł. odcinka: 710 mb, szer. jezdni 5,3 m. pobocze gruntowe 1,0 m po obu stronach jezdni L/P 710 mb.

Łączna długość odcinków drogi objętych remontem wynosi 4 180 mb.

5. Zakres remontu obejmuje:

a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

b) frezowanie nawierzchni na początkach i końcach każdego z trzech odcinków w celu dostosowania wysokościowego starych i nowych nawierzchni jezdni wraz z wywozem urobku,

c) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej,

d) skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,51kg/m2,

e) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową (AC 16 W) z wbudowaniem mechanicznym,

f) skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,51kg/m2,

g) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (AC 16 W) - warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm,

h) skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,51kg/m2,

i) nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (AC 11 S) – warstwa ścieralna asfaltowa grubości po zagęszczeniu 4  cm,

j) mechaniczne ścinanie poboczy na szerokości 1,5 m z pominięciem parkingu i chodnika (1061mb),

k) wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm na odcinku A i 10 cm  na pozostałych odcinkach,

l) lokalnie w rejonie cmentarza w miejscowości Barkowo oraz w miejscowości Barkówko zainstalowane będą prefabrykowane betonowe korytka ściekowe na ławie betonowej z oporem o gr. 20 cm.

m)

ł) regulacja pionowa studzienek  znajdujących się w jezdni w miejscowości Barkówko.

6.	Przedmiot zamówienia obejmuje także wszelkie inne czynności niezbędne do wykonania i oddania robót do eksploatacji, a także dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

- WYMAGANIA DLA WTKONAWCY dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 1666 ze zm.) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- roboty w zakresie układania masy bitumicznej

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w pkt. 1. niniejszego rozdziału. W tym celu Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wraz z wykazem Wykonawca przedłoży do wglądu kopie druków RCA złożonych do ZUS za każdego Pracownika wykonującego czynności wymagane przez Zamawiającego w pkt. 1.

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii druków RCA zawierających kod tytułu ubezpieczenia 01.10 za każdego Pracownika wykonującego czynności określone w pkt. 1. w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności określone w pkt. 1. na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w umowie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w pkt. 1. przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom.

- UWAGI  DODATKOWE

Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację recept na masy bitumiczne u Inspektora Nadzoru.

Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymogom określonym w art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186.).

Zakres i rodzaj poszczególnych robót podają przedmiary, rysunki i szkice.

Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty sporządzi i zatwierdzi tymczasowy projekt organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.

Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

- TERMIN WYKONANIA ZADANIA: 15 listopada 2019 roku.