Opis planowanych robót

- Rodzaj robót:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1352 D Ligota Strupińska - ETAP I.

- Zakres robót:

Przebudowa jest planowana na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 339 (bez tego skrzyżowania) w miejscowości Strupina w stronę początku terenu zabudowanego miejscowości Ligota Strupińska.

Droga posiada klasę L. W terenie objętym opracowaniem przebiega głównie przez teren niezabudowany.

Planowane prace będą realizowane na działce o  numerze geodezyjnym:

- 177 dr, AM-1, obręb Strupina, Gmina Prusice,

- część działki nr 74/3 dr, AM-1, obręb Ligota Strupińska, Gmina Prusice.

- Sposób wykonania robót:

W celu realizacji zadania należy wykonać następujący zakres robót w istniejącym pasie drogowym:

- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej drodze o nawierzchni bitumicznej. Długość drogi 998 m tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 339 (bez tego skrzyżowania) w miejscowości Strupina w stronę początku terenu zabudowanego miejscowości Ligota Strupińska. Kategoria ruchu drogowego: KR 2, szerokość nawierzchni bitumicznej 5,0 m na początkowym odcinku drogi i od połowy długości drogi poszerzana o ok. 0,7 m do szerokości 5,0 m. Przebudowa obejmuje wykonanie również mijanek oraz zjazdów:

1) opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót,

2) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

3) ręczne obustronne wykoszenie porostów ze skarp rowu,

4) ręczne lokalne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia,

5) rębakowanie gałęzi po wycince krzaków,

6) roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – na włączeniach (na odcinku początkowym i końcowym w celu prawidłowego dostosowania wysokościowego istniejącej i projektowanej nawierzchni jezdni),

7) wykonanie mijanek i zjazdów:

- mechaniczne wykonanie koryta pod mijanki (3 szt.) i zjazdy (na szerokość pobocza - ,,fartuchy’’) - głębokość 37 cm – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodem samowyładowczymi na odległość do 3 km,

- mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy – dalsza część powierzchni do wykonania z kruszywa – głębokość 15 cm - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodem samowyładowczymi na odległość do 3 km,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (mijanki i zjazdy z masy - na szerokość pobocza ,,fartuchy’’, dalsza część powierzchni zjazdów z kruszywa, zjazdy publiczne, wejścia na posesje),

- wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach (mijanki i zjazdy z masy - na szerokość pobocza ,,fartuchy’’, zjazdy publiczne, wejścia na posesje) – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – (mijanki i zjazdy z masy - na szerokość pobocza ,,fartuchy’’, zjazdy publiczne, wejścia na posesje),

- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – (mijanki i zjazdy z masy - na szerokość pobocza ,,fartuchy’’, zjazdy publiczne, wejścia na posesje),

- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – zjazdy z kruszywa (pozostała część powierzchni zjazdów na odcinku o ,,fartucha’’ bitumicznego do granicy pasa drogowego),

- skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2 - (mijanki i zjazdy z masy - na szerokość pobocza ,,fartuchy’’, zjazdy publiczne, wejścia na posesje),

- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC 16 W 50/70 mechanicznie – w ilości 100 kg/m2 – 4 cm - (mijanki i zjazdy z masy - na szerokość pobocza ,,fartuchy’’, zjazdy publiczne, wejścia na posesje),

- skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2 – (mijanki i zjazdy z masy - na szerokość pobocza ,,fartuchy’’, zjazdy publiczne, wejścia na posesje),

- geosiatka dla ruchu KR-1, KR-2 wytrzymałość min 50/50 z włókien szklanych wstępnie powleczonych asfaltem – na mijankach,

- skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2 – mijanki,

- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC 16 W 50/70 mechanicznie – w ilości 100 kg/m2 – 4 cm - (mijanki i zjazdy z masy - na szerokość pobocza ,,fartuchy’’, zjazdy publiczne, wejścia na posesje),

- skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2 – (mijanki i zjazdy z masy - na szerokość pobocza ,,fartuchy’’, zjazdy publiczne, wejścia na posesje),

8) poszerzenie nawierzchni:

- mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenia i zjazdy - głębokość 37 cm – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodem samowyładowczymi na odległość do 3 km,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV,

- mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm,

- skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC 11 W 50/70 mechanicznie – w ilości 100 kg/m2,

9) mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej,

10) skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2

11) wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC 11 W 50/70 mechanicznie – w ilości 125 kg/m2 - jezdnia,

12) skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2

13) geosiatka dla ruchu KR-1, KR-2 wytrzymałość min 50/50 z włókien szklanych wstępnie powleczonych asfaltem wzdłuż poszerzenia,

14) skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2  - skropienie geosiatki,

15) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm - - (jezdnia,  mijanki i zjazdy z masy - na szerokość pobocza ,,fartuchy’’, zjazdy publiczne, wejścia na posesje),

16) profilowanie poboczy z ziemi z wykopów (pobocza obustronne o szerokości po 75 cm i grubości 10 cm) i nadanym spadkiem poprzecznym do 6 % od jezdni,

17) zagęszczenie ziemi na poboczu (obustronne o szerokości po 75 cm i grubości 10 cm),

18) obustronne mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy o średniej grubości 10 cm na długości po 2 m wzdłuż całej drogi obustronnie,

19) przestawienie znaków drogowych,

20) wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej.

Celem przebudowy drogi powiatowej nr 1352 D jest likwidacja lokalnych nierówności nawierzchni jezdni. Poza tym przedmiotowa przebudowa poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej na istniejącej będącej w niezadowalającym stanie technicznym oraz wykonanie mijanek a także zjazdów, będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Odtworzenie obustronnych poboczy przyczyni się do usprawnienia spływu wód opadowych z jezdni drogi powiatowej.

Odwodnienie zostało przyjęte jako powierzchniowe (tak jak funkcjonuje obecnie), z zastosowaniem istniejących spadków podłużnych i poprzecznych, bez ingerowania w działki sąsiednie.

Wszelkie prac przebiegająca w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie.

Wykonawca robót we własnym zakresie i w cenie oferty na realizację robót sporządzi i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.

Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

  - Lokalizacja robót:

Roboty prowadzone będą w pasie drogowym części drogi powiatowej nr 1352 D od miejscowości Strupina do miejscowości Ligota Strupińska na  odcinku o długości 998 mb.