Opis planowanych robót

- Rodzaj robót:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1337 D polegająca na budowie chodnika do miejscowości Sędzice – Etap I.

- Zakres robót:

Długość chodnika 383 m. Od zjazdu z bloków wielorodzinnych w miejscowości Sędzice (bez tego zjazdu) do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1337 D z drogą wojewódzką nr 340 (bez tego skrzyżowania). Działka nr 141/1 dr, AM-1, obręb Sędzice, gm. Zawonia.

Szerokość chodnika: 2,0 mb. Do wykonania z mieszanki mieneralno-asfaltowej.

Zlokalizowany przy krawędzi jezdni.

Droga posiada klasę Z. W terenie objętym opracowaniem przebiega częściowo przez teren zabudowany a większości poza terenem zabudowanym.

Planowane prace będą realizowane na działce o  numerze geodezyjnym:

- 141/1 dr, AM-1, obręb Sędzice, gmina Zawonia.

- Sposób wykonania robót:

W celu realizacji zadania należy wykonać następujący zakres robót w istniejącym pasie drogowym:

- opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót,

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- rozebranie nawierzchni jezdni pod dwie studzienki (wpusty uliczne) z przykanalikami tj. na początku i na końcu opracowania,

- ścięcie i karczowanie drzew owocowych,

- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków w rowie przydrożnym,

- rębakowanie gałęzi po wycince krzaków,

- ręczne wykaszanie porostów gęstych traw ze skarp,

- mechaniczne roboty ziemne pod chodnik i trzy zaniżenia pod zjazdy,

- mechaniczne wykopy pod studzienki i przykanaliki, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km,

- studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe z osadnikiem bez syfonu z przykanalikami z rur PVC o śr. 160 mm – 2 egz.,

- zasypanie wykopów z ręcznym zagęszczeniem,

- umocnienie skarp i dna rowu brukiem na podsypce cementowo-piaskowej w miejscu wylotu – 2 szt.

- odtworzenie rowu przydrożnego z wbudowaniem urobku na obsypadnie obrzeży,

- ława betonowa pod krawężnik i obrzeża betonowa z oporem,

- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,

- krawężniki betonowe wtopione na zjazdach o wymiarach 15 x 30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,

- obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm na zjazdach, grubość po zagęszczeniu 15 cm,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm na zjazdach, grubość po zagęszczeniu 8 cm,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm na chodniku, grubość po zagęszczeniu 10 cm,

- warstwa wiążąca na zjazdach z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

- warstwa ścieralna na chodniku i zjazdach z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

- ustawienie barierek wygrodzeniowych U-12a w celu zabezpieczenia pieszych poruszających się po chodniku przed upadkiem do głębokiego rowu przydrożnego,

- cięcie piłą nawierzchni bitumicznej (na głębokość do 5 cm) krawędzi jezdni wzdłuż całej długości chodnika, przy nowym krawężniku,

- mechaniczne rozebranie wyciętej istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej przy krawędzi jezdni wzdłuż całej długości chodnika i szerokości 20 cm,

- uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku – wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym – na  szer. 20 cm,  w celu uzyskania jednolitej krawędzi,

- oczyszczenie z namułu przepustu o zamuleniu 100 %,

- wywiezienie gruzu z rozbiórek spryzmowanego samochodami na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji,

- rozebranie 3 słupków do znaków i demontaż 2 znaków drogowych (A-7 ,,ustąp pierwszeństwa'' i E-2a ,,znak drogowskazowy''),

- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm – 3 szt.,

- przymocowanie tablic znaków drogowych – 2 szt.

Projektuje się kanał technologiczny na odcinku objętym opracowaniem w działce nr 141/1 dr, AM-1, obręb Sędzice, gm. Zawonia. Lokalizacja kanału pokazana jest na rysunek nr 2 – Projekt Zagospodarowania Terenu.

Projektuje się kanalizację kablową na głębokości 80 cm pod powierzchni terenu jako mikrokanalizację DB 7*12x1,0 UD złożona z 7 mikrorurek. Dodatkowo 3 rury światłowodowe 40/3,7mm oraz w rurze osłonowej DVK125. Pod zjazdami projektuje się rury osłonowe fi160. Projektuje się studnie kablowe SKO-2 zlokalizowanie zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu  rysunek nr 2. Kanał technologiczny do wykonania w następnym etapie prac po wykonaniu budowy chodnika.

Celem budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1337 D jest poprawa bezpieczeństwa ruchu dla dużej ilości pieszych poruszających się tym odcinkiem drogi. Kilka bloków wielorodzinnych w miejscowości Sędzice oraz mieszkańcy pozostałych zabudowań mieszkalnych generują duży ruch pieszy. Osoby dorosłe, dzieci oraz młodzież korzysta z tego odcinka drogi gdzie obecnie nie ma chodnika. Piesi w celu dojazdu do swoich miejsc pracy i do szkół udają się codziennie na dwa przystanki autobusowe, które znajdują się przy drodze wojewódzkiej nr 340. Natężenie ruchu pojazdów na drodze powiatowej mającej bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej jest duże i brak chodnika szczególnie przy tym odcinku drogi po stronie istniejących od lat bloków wielorodzinnych stwarza realne zagrożenie dla pieszych.

Odwodnienie zostało przyjęte jako powierzchniowe (takie jak istnieje obecnie), z zastosowaniem istniejących spadków podłużnych i poprzecznych, bez ingerowania w działki sąsiednie. Na początku i na końcu opracowania przyjęto po jednej studzience ściekowej z osadnikiem bez syfonu z przykanalikami z rur PVC o śr. 160 mm w celu odprowadzenia wody z jezdni pod nowym chodnikiem do istniejącego rowu przydrożnego, który zostanie poddany konserwacji.

Wszelkie prac przebiegająca w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie.

Wykonawca robót we własnym zakresie i w cenie oferty na realizację robót sporządzi i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.

Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

  - Lokalizacja robót:

Roboty prowadzone będą w pasie drogowym części drogi powiatowej nr 1337 D od zjazdu z bloków wielorodzinnych w miejscowości Sędzice (bez tego zjazdu) do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1337 D z drogą wojewódzką nr 340 (bez tego skrzyżowania).