Opis planowanych robót

- Rodzaj robót:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1345 D Marcinowo-Rzepotowice etap I – droga dojazdowa do gruntów rolnych.

- Zakres robót:

Przebudowa jest planowana na odcinku od połączenia z jezdnią znajdującą się w dobrym stanie na końcu miejscowości Rzepotowice w stronę miejscowości Marcinowo (tj. około 50 m przed granicą obrębów geodezyjnych Rzepotowice i Marcinowo).

Droga posiada klasę Z. W terenie objętym opracowaniem przebiega poza terenem 	zabudowanym.

Planowane prace będą realizowane na działce o następującym numerze geodezyjnym:

- część działki nr 25/1 dr, AM-1, obręb Rzepotowice, Gmina Trzebnica.

Długość drogi objęta opracowaniem wynosi 700 mb.

- Sposób wykonania robót:

W celu realizacji zadania należy wykonać następujący zakres robót w istniejącym pasie drogowym:

- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej drodze o nawierzchni bitumicznej. Długość drogi 700 m tj. od połączenia z jezdnią znajdującą się w dobrym stanie na końcu miejscowości Rzepotowice w stronę miejscowości Marcinowo (tj. około 50 m przed granicą obrębów geodezyjnych Rzepotowice i Marcinowo).

Kategoria ruchu drogowego: KR 2, szerokość nawierzchni bitumicznej ok. 3,8 m, wraz z 4 mijankami z betonu asfaltowego:

a) opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót,

b) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym,

c) ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp,

d) lokalne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z rębakowaniem,

e) plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm (po jednej stronie drogi),

f) plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm (po drugiej stronie drogi),

g) frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 1 km,

h) mechaniczne wykonanie koryta pod mijanki (4 szt.) oraz zjazd,

i) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (mijanki i zjazd),

j) wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach (mijanki i zjazd) – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

k) dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, pod warstwy konstrukcyjne poszerzeniach (mijanki i zjazd),

l) górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm – grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach (mijanki i zjazd),

m) skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2 (mijanki i zjazd),

n) wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 16 W 50/70 mechanicznie – w ilości 100 kg/m2 – 4 cm,

o) skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2 (mijanki i zjazd),

p) geosiatka dla ruchu KR-2 min. 50/50 z włókien szklanych wstępnie powleczona asfaltem – zakład szer. 0,5 m (na mijankach),

q) mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni bitumicznej,

r) remont cząstkowy uszkodzonej nawierzchni bitumicznej na gorąco AC 11 W – usunięcie wyboi, bez wycinania łat,

s) skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy (pod nową nawierzchnię oraz na  poszerzeniach  - mijanki i zjazd) emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,

t) wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1345 D mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W 50/70 mechanicznie – w ilości 100 kg/m2,

u) skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy (pod nową nawierzchnię oraz na  poszerzeniach  - mijanki i zjazd) emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2,

w) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltową AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) -  grubość po zagęszczeniu 4 cm,

v) mechaniczne wykonanie koryta pod utwardzone pobocze gr. 10 cm, szerokość 1,0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km,

x) odtworzenie obustronnych pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm (warstwa dolna) o grubości po zagęszczeniu 10 cm stabilizowanego mechanicznie. Szerokość 1 m i nadanym spadkiem poprzecznym do 6 %  od jezdni,

y) odtworzenie obustronnych pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm (warstwa górna) o grubości po zagęszczeniu 8 cm stabilizowanego mechanicznie. Szerokość 1 m i nadanym spadkiem poprzecznym do 6 %  od jezdni,

z) wymiana znaku z grupy A – słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm,

xy) przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych o powierzchni ponad 0,3 m2,

xz) wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej.

Celem przebudowy drogi powiatowej nr 1345 D jest likwidacja lokalnych nierówności nawierzchni jezdni. Poza tym przedmiotowa przebudowa poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej na istniejącej będącej w niezadowalającym stanie technicznym, będzie miał pozytywny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Planowane jest również wykonanie czterech mijanej o nawierzchni bitumicznej (dwie po jednej stronie drogi i dwie po drugiej stronie jezdni) oraz jednego zjazdu. Odtworzenie obustronnych poboczy przyczyni się do usprawnienia spływu wód opadowych z jezdni drogi powiatowej. Na zjeździe zostanie wykonany ,,fartuch'' z nawierzchni bitumicznej na głębokości 1 m natomiast w pozostałym zakresie powierzchni zjazdu z kruszyła łamanego.

Odwodnienie zostało przyjęte jako powierzchniowe (tak jak funkcjonuje obecnie), z zastosowaniem istniejących spadków podłużnych i poprzecznych, bez ingerowania w działki sąsiednie.

Wszelkie prac przebiegająca w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie.

Wykonawca robót we własnym zakresie i w cenie oferty na realizację robót sporządzi i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.

Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

  - Lokalizacja robót:

Roboty prowadzone będą w pasie drogowym części drogi powiatowej nr 1345 D na odcinku od połączenia z jezdnią znajdującą się w dobrym stanie na końcu miejscowości Rzepotowice w stronę miejscowości Marcinowo (tj. około 50 m przed granicą obrębów geodezyjnych Rzepotowice i Marcinowo).