Opis planowanych robót

- Rodzaj robót:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D w Ozorowicach.

- Zakres robót:

Przebudowa jest planowana na odcinku od połączenia z jezdnią znajdującą się w dobrym stanie w miejscowości Ozorowice do wysokości drogi na granicy działek 379/23 z 379/27 tj. ul. Pęgowska.

Droga posiada klasę L. W terenie objętym opracowaniem przebiega przez teren 	zabudowany.

Planowane prace będą realizowane na działce o następującym numerze geodezyjnym:

- część działki nr 382/4 dr, AM-1, obręb Ozorowice, Gmina Wisznia Mała.

Długość drogi objęta opracowaniem wynosi 250 mb.

- Sposób wykonania robót:

W celu realizacji zadania należy wykonać następujący zakres robót w istniejącym pasie drogowym:

- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej drodze o nawierzchni bitumicznej. Długość drogi 250 m tj. od połączenia z jezdnią znajdującą się w dobrym stanie w miejscowości Ozorowice do wysokości drogi na granicy działek 379/23 z 379/27 tj. ul. Pęgowska. Kategoria ruchu drogowego: KR 2, szerokość nawierzchni bitumicznej ok. 5 m, poszerzenia jezdni z betonu asfaltowego na łukach drogi:

a) opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót,

b) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym,

c) ręczne wykoszenie porostów ze skarp rowu,

d) frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 1 km,

e) ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na dwóch zjazdach,

f) karczowanie pnia drzewa,

g) mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenia na łukach oraz zjazdach (bez dwóch zjazdów),

h) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: pod poszerzenie  na  łukach oraz części powierzchni zjazdów (bez dwóch zjazdów),

i) wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: pod poszerzenie  na łukach oraz części powierzchni zjazdów (bez dwóch zjazdów),

j) dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, pod warstwy konstrukcyjne poszerzeniach  na łukach oraz części powierzchni zjazdów (bez dwóch zjazdów),

k) górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm – grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach  na łukach oraz części powierzchni zjazdów (bez dwóch zjazdów),

l) skropienie podbudowy na zjazdach (bez dwóch zajazdów) emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,

m) mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni bitumicznej,

n) skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy (pod nową nawierzchnię na  poszerzeniach  na  łukach oraz części powierzchni zjazdów) emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,

o) remont cząstkowy uszkodzonej nawierzchni bitumicznej na gorąco AC 11 W – usunięcie wyboi,

p) wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1366 D oraz poszerzenia na łukach mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W mechaniczne w ilości 50 kg/m2,

q) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltową AC 11 W (warstwa wiążąca) -  grubość po zagęszczeniu 4 cm,

r)  nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltową AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) -  grubość po zagęszczeniu 4 cm,

s) wyrównanie istniejącej podbudowy na zjazdach z kostki kamiennej mieszanką kamienną frakcji 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (dwa zjazdy),

t) ułożenie kostki na dwóch zjazdach – kostka z rozbiórki,

u) mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm,

w) odtworzenie obustronnych pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm stabilizowanego mechanicznie. Szerokość 0,8 m i nadanym spadkiem poprzecznym do 6 %  od jezdni,

v) przestawienie istniejących znaków drogowych,

x) ustawienie słupków drogowych do znakowania progu zwalniającego,

y) oznakowanie progu zwalniającego – przymocowanie tablic znaków drogowych,

z) wykonanie progu zwalniającego wyspowego z masy mineralno-asfaltowej AC 11 S.

Celem przebudowy drogi powiatowej nr 1366 D jest likwidacja lokalnych nierówności nawierzchni jezdni. Poza tym przedmiotowa przebudowa poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej na istniejącej będącej w niezadowalającym stanie technicznym, będzie miał pozytywny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Planowane jest również wykonanie poszerzenia jezdni w dwóch miejscach na łukach drogi. Odtworzenie obustronnych poboczy przyczyni się do usprawnienia spływu wód opadowych z jezdni drogi powiatowej. Na zjazdach zostaną wykonane ,,fartuchy'' z nawierzchni bitumicznej na głębokości 1 m natomiast w pozostałym zakresie powierzchni zjazdów z kruszyła łamanego skropionego emulsją asfaltową.

Odwodnienie zostało przyjęte jako powierzchniowe (tak jak funkcjonuje obecnie), z zastosowaniem istniejących spadków podłużnych i poprzecznych, bez ingerowania w działki sąsiednie.

Wszelkie prac przebiegająca w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie.

Wykonawca robót we własnym zakresie i w cenie oferty na realizację robót sporządzi i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.

Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

  - Lokalizacja robót:

Roboty prowadzone będą w pasie drogowym części drogi powiatowej nr 1366 D na odcinku od połączenia z jezdnią znajdującą się w dobrym stanie w miejscowości Ozorowice do wysokości drogi na granicy działek 379/23 z 379/27 tj. ul. Pęgowska.