Opis planowanych robót

- Rodzaj robót:

Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333 D Złotów-Czeszów etap III.

- Zakres robót:

Przebudowa jest planowana na odcinku od połączenia z nową jezdnią od strony miejscowości Złotów w stronę miejscowości Czeszów tj. do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do miejscowości Trzęsowice.

Droga posiada klasę L. W terenie objętym opracowaniem przebiega poza terenem 	zabudowanym.

Planowane prace będą realizowane na działce o następującym numerze geodezyjnym:

- część działki nr 223 dr, AM-1, obręb Złotów, Gmina Zawonia.

Długość drogi objęta opracowaniem wynosi 400 mb.

- Sposób wykonania robót:

W celu realizacji zadania należy wykonać następujący zakres robót w istniejącym pasie drogowym:

- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej drodze o nawierzchni bitumicznej. Długość drogi 400 m tj. od połączenia z nową jezdnią od strony miejscowości Złotów w stronę miejscowości Czeszów tj. do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do miejscowości Trzęsowice.

Kategoria ruchu drogowego: KR 2, szerokość projektowanej poszerzonej nawierzchni bitumicznej wynosi 5 m:

a) opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót,

b) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym,

c) ręczne wykoszenie porostów ze skarp rowu,

d) roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 1 km,

e) ręczne lokalne ścinanie gęstych krzaków i podszycia wraz z rębakowaniem,

f) mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie i zjazdy z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km,

g) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (poszerzenie i zjazdy),

h) wykopy pod przepusty na zjazdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km,

i) przepusty rurowe pod zjazdami – ława fundamentowa z piasku gr. 10 cm,

j) przepusty z rur PVC SN 8 łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 315 mm,

k) zasypywanie przepustu piaskiem z zagęszczeniem i dowozem materiału,

l) ścianki czołowe dla rur o śr. 315 cm,

m) mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – poszerzenie oraz zjazdy,

n) podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - poszerzenie oraz zjazdy,

o) podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - poszerzenie oraz zjazdy,

p) skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2 – podbudowa na poszerzeniu, zjazdach,

q) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) na poszerzeniu,

r) remont cząstkowy uszkodzonej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W  – usunięcie wyboi, bez wycinania łat,

s) mechaniczne czyszczenie nawierzchni jezdni bitumicznej,

t) skropienie nawierzchni drogowej oraz podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,

u) remont cząstkowy uszkodzon    ej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W – usunięcie wyboi, bez wycinania łat,

v) wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1333 D oraz poszerzenia mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W 50/70 mechanicznie – w ilości 100 kg/m2,

w) geosiatka dla ruchu KR-2 min. 50/50 z włókien szklanych wstępnie powleczona asfaltem – zakład szer. 0,5 m (na poszerzeniu),

x) skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,

y) nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) -  grubość po zagęszczeniu 4 cm – jezdnia + zjazdy,

z) mechaniczne ścinanie poboczy po dwóch stronach jezdni o grubości 10 cm,

xy) uzupełnienie poboczy po dwóch stronach jezdni mieszanką kamienną frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm, stabilizowanego mechanicznie. Szerokość 0,75 m i nadanym spadkiem poprzecznym do 6 %  od jezdni,

xz) oczyszczenie rowów po dwóch stronach jezdni z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu,

yx) umocnienie skarp rowów i nasypów płytami ażurowymi,

zx) przestawienie znaków drogowych.

zy) wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej.

Celem przebudowy drogi powiatowej nr 1333 D jest likwidacja lokalnych nierówności nawierzchni jezdni. Poza tym przedmiotowa przebudowa poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej na istniejącej będącej w niezadowalającym stanie technicznym, będzie miał pozytywny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Planowane jest wykonanie poszerzenia jezdni z 4,1 m na 5,0 m oraz przebudowa istniejących zjazdów.  Odtworzenie obustronnych poboczy przyczyni się do usprawnienia spływu wód opadowych z jezdni drogi powiatowej.

Odwodnienie zostało przyjęte jako powierzchniowe (tak jak funkcjonuje obecnie), z zastosowaniem istniejących spadków podłużnych i poprzecznych, bez ingerowania w działki sąsiednie.

Wszelkie prac przebiegająca w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie.

Wykonawca robót we własnym zakresie i w cenie oferty na realizację robót sporządzi i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.

Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

  - Lokalizacja robót:

Roboty prowadzone będą w pasie drogowym części drogi powiatowej nr 1333 D na odcinku od połączenia z nową jezdnią od strony miejscowości Złotów w stronę miejscowości Czeszów tj. do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do miejscowości Trzęsowice.