Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak
ZDP/407/13/Z/2024 z dnia 09.08.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Samochód używany dostawczy z kabiną 6+1 osobową wraz z nadwoziem typu skrzynia tj. z otwartą przestrzenią załadunkową o DMC do 3,5 t.

- moc min 110 KM, silnik disel
- ładowność dopuszczalna min. 1 000 kg
- ilość miejsc 6+1

- samochód rok produkcji min. 2016 rok z maksymalnym przebiegiem do 280 000 km,

- tylna przestrzeń ładunkowa (skrzynia załadunkowa)
- pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego.

- kolor nadwozia: preferowany biały lub ewentualnie szary, srebrny albo grafit

- skrzynia biegów manualna
- norma emisji spalin co najmniej EURO 5
- napęd na przednie koła

- drzwi otwierane do przedziału pasażerskiego z prawej strony

Wymiary przestrzeni ładunkowej:
- długość: od 3 100 mm
- szerokość: od 2 100 mm
- wysokość: od 390 mm

Podwozie/zawieszenie/silnik:

- zawieszenie przednie: trójkątne wahacze poprzeczne, stabilizator

- zawieszenie tylne: resory piórowe, sztywna oś, amortyzatory, stabilizator, sprężyny i amortyzatory rozdzielone

- koło zapasowe pełnowymiarowe ze stalową obręczą

- obręcze stalowe z oponami min. R16

Bezpieczeństwo:

a) min. 1 poduszka powietrzna, dla kierowcy w kabinie kierowcy:

b) hamulce tarczowe z przodu i z tyłu
c) bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
d) wspomaganie układu kierowniczego
e) światła do jazdy dziennej
f) pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy: bezwładnościowe trójpunktowe/ z napinaczami/ z regulacją wysokości zamocowania
g) pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej: bezwładnościowe trójpunktowe
h) sygnalizacja informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy
i) zabezpieczenie antykradzieżowe (immobilizer)
j) system ABS.

Wnętrze:

a) siedzenia w 2. rzędzie pojazdu, przestrzeń pasażerska: siedzenie 4 osobowe.

b) podłoga w kabinie kierowcy i w przedziale pasażerskim wyłożona tworzywem plastikowym.
c) pełne standardowe - typowe wyłożenie ścian bocznych i sufitów w przedziale pasażerskim
d) osłony przeciwsłoneczne z lewej i prawej strony
e) przednie zagłówki z regulacją wysokości
f) fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia
g) fotel kierowcy z regulacją na wysokości
h) fotele z tapicerką standardową.

Wyposażenie funkcjonalne i elektryczne:

a) centralny zamek sterowany pilotem
b) klimatyzacja min. manualna
c) układ nawiewu powietrza z filtrem przeciwpyłowym i recylkulacją
d) przygotowanie do montażu radia: 2 głośniki, antena
e) min. 2 kluczyki
f) hamulec postojowy mechaniczny
g) hak/zaczep.

Gwarancja:

14 dni gwarancji rozruchowej (gwarancja obejmuje przede wszystkim: silnik, skrzynię biegów) do dnia zakupu.

Samochód musi być zarejestrowany w Polsce lub przygotowany do rejestracji (musi mieć odpowiednie dokumenty umożliwiające jego rejestrację).

Dodatkowe wymogi:
- samochód w 100% bezwypadkowy,
- udostępnienie samochodu przed zakupem w celu przeprowadzenia badania stanu technicznego pojazdu,
- książka gwarancyjna lub dokumenty potwierdzające wykonane prace przy samochodzie (książka obsługi, faktury)
- pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy, posiadać aktualne badania techniczne oraz aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
- pojazd winien stanowić prawo własności oferenta lub oferent winien być uprawniony do sprzedaży tego pojazdu przez prawnego właściciela,
- pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym w szczególności zabezpieczenia bankowego, ani być obciążony prawami na rzecz osób trzecich.